## Slide 1: BRF Finnsnäshöjden
Värmeprojektet
Ett informationsmöte om
tänkbara värmesystem!
Notes: Välkommna!

## Slide 2: Styrelsens uppdrag:
* Styrelsen i en bostadsrättsförening är vald av medlemmarna för att förvalta, underhålla och vid behov förnya verksamheten för allas bästa.
* Det innebär att styrelsen också måste försöka se in i framtiden.
* En kristallkula hade varit önskvärd!
* Detta mynnar ut i ”Värmeprojektet”.

## Slide 3: Personer och företag i projektet:
- Styrelsen genom Kenneth Lindkvist och Lars-Erik Andersson
- Bravida
- Pemi
- JAVVS
- Adven
- Sjöbergs Fjärrvärmeservice
- Annika Persson, Mora Kommun
- Anders Pers, Energikonsult

## Slide 4: Förutsättningar och nuläge:
- Luft/ elvärmesystem från 1989 som fortfarande fungerar.
- Problem att hitta vissa reservdelar.
- Kostnader för underhåll.
- Elpriset!?
- Det är dock ingen panik!
- Frågor efter informationen!

## Slide 5: Olika undersökta lösningar:
- Luftvärmepump luft / luft.
- Luftvärmepump luft / vatten.
- Berg/ markvärme.
- Byta till likvärdigt system som idag.
- Centralvärme (Fjärrvärme) med värmeväxlare och vattenslinga och luftburen värme. Befintliga luftkanaler används för uppvärmning av lägenheten.
- Centralvärme (Fjärrvärme) med värmeväxlare och radiatorer för uppvärmning av lägenheten.

## Slide 6: Utvärdering:
Värmesystem som valts bort:
- Olika former av luftvärmepumpar (84 stycken på området) har valts bort pga ljudnivå, livslängd, estetik samt servicebehov.
- Berg/ markvärme har valts bort pga markens beskaffenhet samt underhåll och skötsel.
Styrelsen har på inrådan av konsulter valt att gå vidare med:
- Byta till likvärdigt system som idag.
- Centralvärme (Fjärrvärme) med vattenslinga och luftburen värme.
- Centralvärme (Fjärrvärme) med radiatorer.

## Slide 7: 1. Byta till likvärdigt system som idag.
- Nytt luft / el aggregat på samma plats i taket men med servicelucka på sidan.
- Innertaket i tvättstugan måste rivas.
- Synlig rördragning i taket.
- Kostnaden för el blir den samma som idag.

## Slide 8: 2. Centralvärme (Fjärrvärme) med vattenslinga istället för el-slinga.
- Fjärrvärmeledning dras fram från ”Knivfabriken” och fördelas in i varje lägenhet.
- Varmvattenberedaren tas bort och ersätts av värmeväxlare med varmvatten-funktion.
- Nuvarande el-luftvärme i taket byts till ett aggregat med vattenburen luftvärme.
- Befintliga luftkanaler används fortsättningsvis för uppvärmning av rummen.
- Innertaket i tvättstugan måste rivas.
- Synlig rördragning i taket.
- Kostnaden för energi gällande värme och varmvatten blir lägre.

## Slide 9: 3. Centralvärme (Fjärrvärme) med radiatorer
- Fjärrvärmeledning dras fram från ”Knivfabriken” och fördelas in i varje lägenhet.
- Varmvattenberedaren tas bort och ersätts av värmeväxlare med varmvattenfunktion.
- Taket i tvättstugan behöver inte rivas
- Värmeaggregatet i taket stängs av helt, tystare!
- Radiatorer installeras i alla rum för uppvärmning av rummen.
- Möjlighet till olika temperatur i rummen.
- Installation med rördragning för radiatorerna i lägenheten. Se exempel!
- Kostnaden för energi gällande värme och varmvatten blir lägre.

## Slide 10: Ekonomi:
1. Byta till samma system som idag 5 375 000:-
2. Centralvärme (Fjärrvärme) med vattenslinga 21 683 750:-
3. Centralvärme (Fjärrvärme) med radiatorer 21 598 750:-
Osäkra faktorer:
- Framtida ränta?
- Framtida energipriser för el och fjärrvärme?
- Möjlighet till bidrag för energiomställning?
- Påverkan på lägenheternas framtida värde?
För att ”räkna hem” alternativ 2 och 3 krävs ett lägre energipris på fjärrvärme jämfört med el per kWh.

## Slide 11: Exempel: Totalkostnad för en 3:a
För att kunna jämföra förslagen måste totalkostnaden för investeringen och energi slås samman!
Nuläge:
Energikostnad för el = 2073:- / månad för värme och varmvatten.
Ränta 3%, Elpris 2,82 kr/kWh, Fjärrvärme 1.02 kr/ kWh
Ny lösning: Kapitalkostnad: Energi: Total:
Förslag 1: 349:- 2073:- 2422:- kr/månad
Förslag 2: 1243:- 1132:- 2375:- kr/månad
Förslag 3: 1007:- 1132:- 2139:- kr/månad
Hushållsel tillkommer i exemplen!

## Slide 12: Ekonomi:
Kalkyl för totalkostnad (investering + energi) gjord i augusti 2023 av Lars Halvarsson, LR Revision.
Elpris totalt 2,72 kr/kWh, Fjärrvärme 1,02kr/kWh, Ränta 3%
Hushållsel tillkommer!
Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 Energi idag:
2:a 2123:- 1917:- 1727:- 1697:-
3:a 2629:- 2375:- 2139:- 2073:-
4:a 3347:- 3023:- 2723:- 2639:-

## Slide 13: Simulering av månadsavgift
- Ränta
- Elpris
- Fjärrvärmepris

## Slide 14: Framtidens Finnsnäs, en sammanfattning:
Byte till likvärdigt system, förslag 1:
- Framtida elpris?
- Livslängd?
- Hur påverkas värdet på lägenheten?
Byte till centralvärme förslag 2 och 3:
- Framtida fjärrvärmepris?
- Lång livslängd!
- Lägre värmeförluster beroende på borttagningen av varmvattenberedare.
- Hur påverkas värdet på lägenheten?

## Slide 15: Ordet är fritt!
- Frågor och svar samt synpunkter dokumenteras.
- Sammanställning delas ut i brevlådan efter genomförda möten.
-

## Slide 16: BRF Finnsnäshöjden
Nu behöver styrelsen få vägledning om hur vi ska gå vidare!
- Nytt möte för inriktningsbeslut med omröstning på föreningsstämma.
- Beslut och mandat till styrelsen.
- Genomförande.